## Slide 1: 用數據解救行人地獄 台灣交通安全的新希望
內政黑客松
參賽編號：OD-54000271
走路回佳

## Slide 2: 問題、解決提案及目標 問題點 提案目標 解決提案
每年平均約有 400 位行人死於交通事故。
近十年來，台灣的行人死亡數成長9%，比許多低收入國家更差。
逾6成死亡行人破65歲，每1.5天就有一位長者喪命。
自從2022年CNN報導臺灣是行人地獄後，成為台灣交通地獄的代名詞。
讓行人提前體察危險，同時提醒駕駛人提高注意
快速有效的配置資源解決問題
行人安全地圖：提供使用者詳盡的道路安全資訊
總體分析：額外將行人安全進一步分析容易危及行人的潛在因子。

## Slide 3: 資料來源
109-111年之臺北市A1及A2類交通事故明細
死亡人數、受傷人數車種、道路類型、肇因、天氣、時間等詳細資訊
內政部電信信令人口模擬資料
最小統計區日夜間人流密度資訊
交通事故社會成本
根據99年交通運輸局研究所研究報告，得出不同受傷程度的社會成本，並以此建構行人安全指標。
台北市標線型人行道及人行道範圍圖
台北市政府交通局、工務局提供現有台北市人行道地理資訊

## Slide 4: 行人安全地圖 歷史事故 事故發生地點標記於地圖上，並顯示事故資訊 安全指標標色 透過公式計算安全指標後於地圖上的道路繪製 總體分析 儀表板及圖表篩選器，可作探索分析了解事故因子 01 02 03
- 三大特色服務介紹 -
Notes: 行人安全指摽：
呈現與介紹：
  總體事故呈現
  行人年齡層呈現
  事故時間段呈現

## Slide 5: 安全指標公式說明 我們的安全指標參考了交通部的CBI指標，並針對公式進行了微調，其計算方式如下： Score(安全指標)：(SSR + SSL + CNT) * 100, 其中 CNT為電信信令人口資料。 SSR(相對頻率)：該路段事故數量與最大事故數量之比值。 SSL(相對嚴重程度)：該路段事故當量與最大事故當量之比值。 EPDO(事故當量)：24hr內死亡人數 * 45.9 + 2-30日死亡人數 * 45.9 + 受傷人數 * 27.3。

## Slide 6: 網頁成果
網頁左下角
提供指標顏色含義

## Slide 7: 網頁成果
游標移到藍色事故點上顯示事故資訊

## Slide 8: 網頁成果
總體分析儀表板
快速查看所有事故
探索分析結果
查詢主要肇因
篩選年齡層、性別組群了解主要肇因

## Slide 9: 總體分析：行人分析地圖
我們藉由非監督機器學習模型 KMODE 演算法，將所有事故資料適當歸類，並仔細分析研究各類別的事故情境與項目分布。我們希望能以此方法排除人為分類會有的先入為主的想法，並設法挖掘出新的洞察。
為了適當歸類資料，我們對分群數做了敏感性分析，用 ELBOW METHOD 選擇將事故資料分為三類；而從結果來看，這三類分群的依據也相當明確且可解釋。
演算法的分群明顯以當事者分為以下三類：
行人 ：7284 samples
小客車 ：4093 samples
普通重型機車 ：2929 samples

## Slide 10: 車種分布
一起事故主要分為行人與普通重型機車兩類（Group 1）、行人與小客車（Group 2）

## Slide 11: 性別分布
事故中的汽機車當事者多為男性。
行人與普通重型機車事故（Group 1）的肇事者較年輕（擁有機車較不困難）。

## Slide 12: 道路型態分布
行人與普通重型機車類型事故（Group 1）多發生在一般車道（直路）
行人與小客車類型事故（Group 2）多發生於三岔及四岔路口

## Slide 13: 當事者行動狀態分布
事故發生時，機車（Group 1）通常處於直行階段
事故發生時，汽車（Group 2）通常處於左轉彎階段

## Slide 14: 肇事原因分布
在大部分事故，行人（Group 0）多無肇事因素，如有則多為未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路或未依標誌、標線、號誌或手勢指揮穿越道路。
機車（Group 1）則通常肇因為未注意車前狀態（多）及搶越行人穿越道（少）。
汽車（Group 2）通常肇因以搶越行人穿越道居多。

## Slide 15: 總體分析：總結與建議 大多無號誌、無分向設施（有中央分向島）甚至無繪製分道線 → 繪製車道分線或警示、速限號誌，告知騎者此處應多注意。 多發生在一般車道（直路），機車通常處於直行階段，肇因為未注意車前狀態。 行人肇責多因為貪近，未依規定行走穿越道、地下道、天橋。 → 在重點路段加裝且加高分向島，增加標示告知附近有穿越道、天橋，引導行人去走。
針對行人與普通重型機車類型事故
而行人肇責多因為貪近，未依規定行走穿越道、地下道、天橋。因此，建議在重點路段加裝且加高分向島、防止行人未依規定穿越道路。同時增加標示告知附近有穿越道、天橋，引導行人去走。
-行人與普通重型機車類型事故-
Notes: 針對行人與普通重型機車類型事故
此類事故多發生在一般車道（直路），機車通常處於直行階段，肇因為未注意車前狀態。
我們發現此路段由於是一般車道，大多無號誌、無分向設施（有中央分向島）甚至無繪製分道線。這可能造成機車騎士不適當的騎車行為，過快或疏忽車前狀況。因此，建議繪製車道分線或警示、速限號誌，告知騎者此處應多注意。
而行人肇責多因為貪近，未依規定行走穿越道、地下道、天橋。因此，建議在重點路段加裝且加高分向島、防止行人未依規定穿越道路。同時增加標示告知附近有穿越道、天橋，引導行人去走。

## Slide 16: 總體分析：總結與建議 我們發現無分向設施、無車道線標記。 → 建議在岔路處劃記左轉的輔助線，並在紅綠燈處標明有測速照相，同時明確顯示倒數計時，逼迫他們提早減速。 多發生於三岔及四岔路口， 汽車通常處於左轉彎階段，肇因以搶越行人穿越道居多。而行人多無肇責。 行人過馬路的時間也可與左轉時間間隔數秒。減少人車相遇可能。
針對行人與普通重型機車類型事故
而行人肇責多因為貪近，未依規定行走穿越道、地下道、天橋。因此，建議在重點路段加裝且加高分向島、防止行人未依規定穿越道路。同時增加標示告知附近有穿越道、天橋，引導行人去走。
-針對行人與小客車類型事事故-
Notes: 針對行人與小客車類型事事故
此類事故多發生於三岔及四岔路口， 汽車通常處於左轉彎階段，肇因以搶越行人穿越道居多。而行人多無肇責。
我們發現此路段雖多有行車管制號誌，但無分向設施（有中央分向島）、無車道線標記。因此，我們建議在岔路處劃記左轉的輔助線，並在紅綠燈處標明有測速照相，同時明確顯示倒數計時，逼迫他們提早減速。
行人過馬路的時間也可與左轉時間間隔數秒。減少人車相遇可能。

## Slide 17: 總體分析：總結與建議
值得注意的是，在每個事故分群中，時間及天氣並未成為分群的重要因子，且分布大致相同；也就是說天氣、光線、時間等自然因素，在現今路間照明、道路完整程度的提升下，已不是事故造成的主因，而是人為的疏忽及道路規劃。
我們必須在道路安全上，紀錄更深度層面的資料，例如肇事者的詳細肇因（當時趕車、對路況熟不熟）、路線死角、道路的車流流向、紅綠燈的規劃；這才能透過統計及機器學習等方法挖掘出有價值的洞察。

## Slide 18: 未來展望 串接到地圖服務 串接到Google Map、Apple 地圖等服務上，為地圖服務上建議路線評量安全指標。 用戶可以訂閱指定路線與時段，指定路線異動時將主動告知用戶。 關注熱點 用戶回報 透過用戶回報系統更即時更新道路資訊，道路安全指標能夠更符合當下時空 個人化推薦 系統根據用戶偏好推薦路線，比如推薦出門習慣帶菜籃車的用路人行走時避免有較多階梯路線。 當路段安全指標出現明顯的下降，系統會發出警訊給用戶，並通知主管機關，希望能進行改善。 安全指標下降 回報系統 擴大地圖範圍 加入不同地區的資料後，也將進一步評估臺灣各縣市間行人安全空間的現況和改善方向。

## Slide 19: 謝謝聆聽
Please, keep this slide for attribution